思考题
实验一、电路元件的伏安特性

---
实验二、基尔霍夫定律和叠加原理的验证
3．实验电路中，若将一个电阻器改为二极管，叠加原理还成立吗？基尔霍夫定律还成立吗？为什么？

---
实验六 RLC串联谐振电路的研究
判別RLC串联电路发生谐振的方法
U_R approx U_s , U_L=U_C
考试时也要这样判别
根据理论计算，电路发生谐振时，应有UR=US,实际测量中，总有UR<US,分析理论计算与实际测量不同的原因。

---
实验七 交流电路元件等效参数的测量
数据处理：
电感 1.5H
电容 4.3uF(注意单位)
四、实验预习要求
在三表法测量等效阻抗时，为什么并联电容可以判断阻抗的性质?
七、实验报告要求
(2)比较三表法和三压法测得的元件参数的差别，分析其原因。

---
实验八 RL串联电路功率因数提高
(2)根据表2-8-1、表2-8-2数据说明为什么U≠UD+UC; I≠ID+IC。
(3)并联电容器提高了电路的功率因数，能否改变感性负载本身的功率因数？为什么？
(4)要使电路的功率因数cos=1,应并联多大容量的电容？
I_c=I_X1-I_x= {P} over {Ucosφ_1}sinφ_1-{P} over {Ucosφ}sinφ=P over U(tgφ_1-tgφ)
又因
Ic
I_c=ωCU
IX
I
则
IX1
I1
C=P over { ω U^{2} }(tgφ_1-tgφ)

---
实验八 RL串联电路功率因数提高
(4)要使电路的功率因数cosφ=1,应并联多大容量的电容？
size 12{ lline Z rline = { {U} over {I} } } {}
size 12{"cos"φ= { {P} over { ital "UI"} } } {}
size 12{R= lline Z rline "cos"φ} {}
size 12{X= lline Z rline "sin"φ= +- sqrt { lline Z rline rSup { size 8{2} } - R rSup { size 8{2} } } } {}
要cosφ=1则XL=XC
size 12{C= { {1} over {2π ital "fX"} } } {}