思考题
实验五 一阶RC电路的研究

---
四、实验预习要求
(1)什么是一阶电路，在电路的激励发生跃变时，电路中哪些物理量一般不能跃变？
T=1ms
Tp=0.5ms
微分电路要求：τ<0.1ms (小于0.2Tp)
积分电路要求：τ>2.5ms (大于5Tp)
七、实验报告要求
(1)根据实验观测结果，绘出RC一阶电路充、放电的变化曲线，由曲线测得时间常数τ值，并与理论值进行比较，分析误差原因。
(2)根据实验观察结果，归纳总结微分和积分电路中的构成条件及波形变换的特征。
(3)RC微分电路、RC积分电路在实际电路中各有什么作用？

---
实验六 RLC串联电路的频率特性

---
实验报告中思考题
四、实验预习要求
(1)按照实验要求给定的电路参数，计算出电路的谐振频率f0。
(2)实验要求3中，保持L为10mH、C为0.01uF,要求品质因数Q=10，求电阻R。
(3)简述判別RLC串联电路发生谐振的方法。
七、实验报告要求
(1)整理实验数据，用方格纸在同一坐标平面上画出不同的Q值的两条电流谐振曲线。说明品质因数Q对谐振曲线的影响。
(2)分析谐振时UC和UL有什么关系？UC、UL与UR有什么关系？
(3)根据理论计算，电路发生谐振时，应有UR=US,实际测量中，总有UR<US,分析理论计算与实际测量不同的原因。

---
思考题
晶体管共射极放大电路
(2)总结集电极电阻RC、负载电阻RL值及静态工作点对电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的影响。
(3)饱和失真、截止失真、双向失真
(4)放大电路的测试中，输入信号频率一般选择1kHz，为何不选择100kHz或更高的频率?
A_{u}= { dot U_{o} } over {dot U_{i} } =- %ibeta { R'_{L}} over { r_{be} } (R'_{L}= R_{c} parallel R_{L})
r_{be} approx r_{bb'} +( 1 + %ibeta ) { U_{T}} over { I_{EQ}}
r_{be} approx r_{bb'} + %ibeta { U_{T}} over { I_{CQ}}
或
R_{i}= { dot U_{i} } over { dot I_{i}} = R_{b1} parallel R_{b2} parallel r_{be}

---
思考题（实验报告要见到）
七、实验报告要求
(1)画出实验电路原理图，并标注参数。绘制表格，填写、整理测试数据。
(2)基本运算电路输出端电压接近饱和，原因有哪些？
(3)分析uo的测量值与计算值之间的误差，并说明产生误差的原因。
七、实验总结
(1)根据实验结果绘制过零电压比较器和迟滞电压比较器的输入输出波形及电压传输特性曲线。比较两者的差别。（是绘制不是拍照）
输入、输出波形绘制于同一张图中
输入波形要标明Ui，周期T=几毫秒，峰值PK=多少伏
输出波形要是标明Uo，峰值

---
七、实验总结
（一）写出设计过程，画出逻辑电路图
裁判表决电路
数值比较器
平方运算电路
每个电路都用 两输入与非门 搭建
1、写真值表（要打表格）
2、写逻辑表达式（可用卡诺图化简）
3、画逻辑电路图
（二）对所设计电路进行测试，记录结果

---
七、实验总结
（1）整理实验数据，绘制一个N进制（N=7）计数译码显示电路。
（2）设计一个以频率1Hz闪烁的“8”字。
（3）如何用2片集成十进制74LS160构成一个六十进制计数器。